# บือบื๋อ

บือบื๋อ เป็นของเล่นสำหรับเด็ก ทำโดยนำลูกยางพารามาเจาะรู 3 รู ที่หัว ท้าย และตรงกลาง ขนาดรูโตกว่าหัวไม้ขีดไฟเล็กน้อย เขี่ยเอาเนื้อลูกยางภายในออกให้หมดเหลาไม้ไผ่ให้กลมยาวราว 6 นิ้ว ขนาดให้เล็กกว่ารูที่เจาะเล็กน้อย ส่วนปลายด้านหนึ่งของไม้นี้ทำเป็นใบพัด โดยใช้ไม้ไผ่บางๆ ใบเตย หรือกาบหมากซึ่งตัดขนาดกว้างราว 0.5 นิ้ว ยาวราว 4 นิ้ว เจาะรูตรงกึ่งกลางแล้วสวมทับไว้ให้แน่น ห่างจากใบพัดลงมาราว 0.5 นิ้วผูกด้วยด้ายยาวราว 1.5 ศอก ปลายด้ายด้านหนึ่งร้อยจากรูบนมาออกรูกลางแล้วตรงปลายด้ายสนผู้เป็นปมไว้อย่าให้ปลายเชือกหลุดเข้าไปในลูกยางอีกได้ นำไม้ไผ่ที่เหลากลมซึ่งผูกด้ายแล้วนั้นใส่ลงในลูกยางจากรูบนลงรูล่า ก็ได้บือบื๋อตามต้องการ

เวลาเล่น ให้หมุนไม้ไผ่ซึ่งเป็นแกนใบพัดพันเชือกด้ายเข้าไปขดม้วนอยู่ในลูกยางให้หมด ใช้มือข้างหนึ่งจับลูกยางไว้ มืออีกข้างหนึ่งดึงปลายเชือกออก แกนใบพัด (รวมทั้งใบพัด) ก็หมุนพอใบพัดหมุนเต็มที่ก็หย่อนเชือกด้ายให้ขดกลับเข้าในลูกยางอีก พอหมดเชือกก็ดึงออกอีก ใบพัดก็จะหมุนเล่นอยู่ตลอดเวลา